C 11 : DESCRIPTION D’UN FLUIDE* AU REPOS

*fluide = liquide ou gaz

- GRANDEURS MACROSCOPIQUES DECRIVANT UN FLUIDE AU REPOS.

vidéo : stopper à 1 min 20

https://lycee.hachette-education.com/pc/1re/#C11_VID_Pression-et-force-pressantemp4

La description de la matière peut être faite au niveau microscopique ou macroscopique.

- L’approche microscopique décrit le comportement individuel des constituants d’un système (atomes, molécules, particules). Cependant, le nombre d’entités constituant la matière est trop important pour permettre l’application simple des lois de la mécanique à l’échelle microscopique.

- On a donc recours à une description macroscopique.

- L’approche macroscopique s’intéresse au comportement de l’ensemble des constituants du système ; le comportement collectif peut être décrit grâce à des grandeurs macroscopiques mesurables à l’échelle humaine : volume V, température T, pression p, masse volumique …

| Fluide au repos |
| --- |
| Echelle microscopique | Echelle macroscopique |
| Agitation permanente des entités constituant le fluide |  |
| Chocs des entités sur la surface S |  |
| Proximité des entités entre elles |  |

- FORCE PRESSANTE.

vidéo : stopper à 1 min 50

https://lycee.hachette-education.com/pc/1re/#C11_VID_Pression-et-force-pressantemp4

- Définition de la force pressante.

Une force pressante exercée par un système sur une surface modélise l’action mécanique de contact qu’exerce ce système sur la surface considérée.

- Représentation d’une force pressante :

Une telle force présente les caractéristiques suivantes :

-direction :

-sens :

-point d’application :

-norme :

Un gaz exerce une force pressante sur les parois du récipient qui le contient. Cette force est

toujours                       à la paroi.

- Définition de la pression (se note « p ») :

Soit S la surface sur laquelle s’exerce la force pressante F ; on définit la pression p s’exerçant sur S comme :

p = F / S          avec p en Pascal  (Pa), F en Newton (N) et S en m2.

Application 1 : soit un fluide exerçant une force de 10 N sur une surface d’aire S = 20 cm2 ; calculer la pression du fluide sur la surface.

Remarques :

-L’unité légale de la pression est le Pascal mais on utilise une unité plus commode qui est le bar :

1 bar = 105 Pa ; on utilise aussi l’hectopascal (hPa), le millibar (mbar = hPa) ou le mmHg (1 bar = 760 mmHg).

-Une pression se mesure à l’aide d’un manomètre. Un baromètre mesure uniquement la pression atmosphérique (permettant de prévoir les dépressions).

Application 2 : montrer que la pression atmosphérique est voisine de 1 bar.

Données : P(atm) = 1013,25 hPa à 0 m d'altitude et à 15°C.

- PRESSION DANS UN FLUIDE INCOMPRESSIBLE* AU REPOS.

*incompressible = qui ne peut pas être réduit en volume (on peut dire aussi dont V est constant)

Les liquides sont incompressibles ; les gaz par contre sont compressibles.

Cette partie III s’applique donc uniquement aux fluides incompressibles càd aux LIQUIDES.

vidéo : stopper à 1 min 50

https://lycee.hachette-education.com/pc/1re/#C11_VID_Pression-et-force-pressantemp4

Loi fondamentale de la statique des fluides (relation à savoir utiliser uniquement) :

En considérant B en-dessous de A, on peut écrire aussi :

p(B) = p(A) + ρ(fluide).g.H avec H = hauteur entre les points A et B.

rq : pour les liquides, ρ est constant et ne dépend pas de la pression ; en revanche, il en est autrement pour les gaz dont la masse volumique dépend de la pression ; ainsi, la relation ci-dessus ne peut s’appliquer pour les gaz puisque ρ en A serait différent de ρ en B.

Application 3 : montrer que sous l’eau, la pression augmente de 1 bar tous les 10 m.

A retenir :

Dans un liquide :

-la pression                                  avec la profondeur.

-2 points situés à des positions verticales différentes sont à des pressions                      .

-2 points situés à la même                         verticale sont à la même                                .

## PRESSION DANS UN GAZ AU REPOS.

TP à la maison :

Ouvrir l’animation ci-dessous.

https://www.pccl.fr/physique_chimie_college_lycee/lycee/seconde/pression_volume_mariotte.htm

Cocher les 3 premières cases comme ci-dessous :

Questions :

1/ Comment évolue la pression du gaz à l’intérieur de la seringue lorsque vous déplacez le piston vers la gauche ? Justifier votre observation à l’aide d’une interprétation microscopique (chocs).

2/ Même question lorsque le piston est déplacé vers la droite.

3/ On se propose de vérifier la loi de Mariotte à savoir : à T et n constants, le produit p.V est constant pour un gaz avec p = pression du gaz et V = volume occupé par le gaz.

- Proposer un protocole expérimental permettant de vérifier la loi de Mariotte.

- Réaliser les mesures (avec l’animation) sur une plage étendue de pression (à la fois compression (V ↓) et dilatation (V ↑)) et réaliser un tableau de mesures.

- A l’aide de l’atelier scientifique, rentrer vos valeurs de p et V (pour cela, dans l’onglet tableau, double-cliquer sur A (1ère colonne) pour créer « p » et ensuite, double-cliquer sur B pour créer « V » ; les 2 lignes du haut doivent apparaître en jaune) ; tracer la courbe p = f(1/V) (il faudra auparavant créer la grandeur Inverse_V et la faire calculer (icône traitement de données < calcul) puis modéliser-la par le modèle qui convient le mieux. Noter l’équation de modélisation.

- La loi de Mariotte est-elle vérifiée ? Justifier.